‘19英寸’标准机柜尺寸表

U是一种表示服务器外部尺寸的单位，是unit的缩略语，详细的尺寸由作为业界团体的美国电子工业协会（EIA）所决定。

之所以要规定服务器的尺寸，是为了使服务器保持适当的尺寸以便放在铁质或铝质的机架上。机架上有固定服务器的螺孔，以便它能与服务器的螺孔对上号，再用螺丝加以固定好，以方便安装每一部服务器所需要的空间。

规定的尺寸是服务器的宽（48.26cm＝19英寸）与高（4.445cm的倍数）。由于宽为19英寸，所以有时也将满足这一规定的机架称为“19英寸机架”。厚度以4.445cm为基本单位，1U就是4.445cm。具体见下表：

| 19英寸机柜架尺寸表 |
| --- |
| 名称 | 类型 | 规格尺寸/mm | 备注 |
| 标准机柜 | 18U | 1000X600X600 |  |
|  | 24U | 1200X600X600 |  |
|  | 27U | 1400X600X600 |  |
|  | 32U | 1600X600X600 |  |
|  | 37U | 1800X600X600 |  |
|  | 42U | 2000X600X600 |  |
| 服务器机柜 | 42U | 2000X800X800 |  |
|  | 37U | 1800X800X800 |  |
|  | 24U | 1200X600X800 |  |
|  | 27U | 1400X600X800 |  |
|  | 32U | 1600X600X800 |  |
|  | 37U | 1800X600X800 |  |
|  | 42U | 2000X600X800 |  |
| 壁挂机柜 | 6U | 350X600X450 |  |
|  | 9U | 500X600X450 |  |
|  | 12U | 650X600X450 |  |
|  | 15U | 800X600X450 |  |
|  | 18U | 1000X600X450 |  |

似乎是高X宽X深